## Slide 1: Criterio de Estabilidad de Routh
Sergio Andres Castaño Giraldo

## Slide 2: Criterio de Estabilidad de Routh
Uno de los problemas más importantes que deben ser solucionados en un sistema de control lineal es la estabilidad del mismo.
Sistema
Control
será estable si:
no tiene raíces en el semi plano derecho.
no tiene raíces repetidas sobre el eje
será asintóticamente estable si todas las raíces de están en el semiplano izquierdo del plano complejo.
Notes: Por lo tanto se hace imprescindible conocer, que condiciones se deben cumplir para que el sistema se vuelva inestable. Y de cumplirse esto (condición no deseada) entonces que se puede hacer para estabilizar el sistema. Hasta este punto, hemos visto que la estabilidad de un sistema es regida por la ubicación de los polos. Entonces, un sistema será estable si TODOS los polos del sistema se encuentran en el semi plano izquierdo del plano complejo S.
Lo primero que podemos verificar de la función de transferencia anterior, son los signos de los coeficientes del denominador. Si el denominador presenta signos intercambiados, ya es un fuerte indicio de que el sistema sea inestable. Sin embargo debemos cumplir lo siguiente.

## Slide 3: Criterio de Estabilidad de Routh
Uno de los problemas más importantes que deben ser solucionados en un sistema de control lineal es la estabilidad del mismo.
Sistema
Control
será estable si:
no tiene raíces en el semi plano derecho.
no tiene raíces repetidas sobre el eje
será asintóticamente estable si todas las raíces de están en el semiplano izquierdo del plano complejo.
Notes: Por lo tanto se hace imprescindible conocer, que condiciones se deben cumplir para que el sistema se vuelva inestable. Y de cumplirse esto (condición no deseada) entonces que se puede hacer para estabilizar el sistema. Hasta este punto, hemos visto que la estabilidad de un sistema es regida por la ubicación de los polos. Entonces, un sistema será estable si TODOS los polos del sistema se encuentran en el semi plano izquierdo del plano complejo S.
Lo primero que podemos verificar de la función de transferencia anterior, son los signos de los coeficientes del denominador. Si el denominador presenta signos intercambiados, ya es un fuerte indicio de que el sistema sea inestable. Sin embargo debemos cumplir lo siguiente.

## Slide 4: Criterio de Estabilidad de Routh
Uno de los problemas más importantes que deben ser solucionados en un sistema de control lineal es la estabilidad del mismo.
Sistema
Control
será estable si:
no tiene raíces en el semi plano derecho.
no tiene raíces repetidas sobre el eje
será asintóticamente estable si todas las raíces de están en el semiplano izquierdo del plano complejo.
Notes: Por lo tanto se hace imprescindible conocer, que condiciones se deben cumplir para que el sistema se vuelva inestable. Y de cumplirse esto (condición no deseada) entonces que se puede hacer para estabilizar el sistema. Hasta este punto, hemos visto que la estabilidad de un sistema es regida por la ubicación de los polos. Entonces, un sistema será estable si TODOS los polos del sistema se encuentran en el semi plano izquierdo del plano complejo S.
Lo primero que podemos verificar de la función de transferencia anterior, son los signos de los coeficientes del denominador. Si el denominador presenta signos intercambiados, ya es un fuerte indicio de que el sistema sea inestable. Sin embargo debemos cumplir lo siguiente.

## Slide 5: Criterio de Estabilidad de Routh
Uno de los problemas más importantes que deben ser solucionados en un sistema de control lineal es la estabilidad del mismo.
Sistema
Control
será estable si:
no tiene raíces en el semi plano derecho.
no tiene raíces repetidas sobre el eje
será asintóticamente estable si todas las raíces de están en el semiplano izquierdo del plano complejo.
Notes: Por lo tanto se hace imprescindible conocer, que condiciones se deben cumplir para que el sistema se vuelva inestable. Y de cumplirse esto (condición no deseada) entonces que se puede hacer para estabilizar el sistema. Hasta este punto, hemos visto que la estabilidad de un sistema es regida por la ubicación de los polos. Entonces, un sistema será estable si TODOS los polos del sistema se encuentran en el semi plano izquierdo del plano complejo S.
Lo primero que podemos verificar de la función de transferencia anterior, son los signos de los coeficientes del denominador. Si el denominador presenta signos intercambiados, ya es un fuerte indicio de que el sistema sea inestable. Sin embargo debemos cumplir lo siguiente.

## Slide 6: Criterio de Estabilidad de Routh
Uno de los problemas más importantes que deben ser solucionados en un sistema de control lineal es la estabilidad del mismo.
Sistema
Control
será estable si:
no tiene raíces en el semi plano derecho.
no tiene raíces repetidas sobre el eje
será asintóticamente estable si todas las raíces de están en el semiplano izquierdo del plano complejo.
Notes: Por lo tanto se hace imprescindible conocer, que condiciones se deben cumplir para que el sistema se vuelva inestable. Y de cumplirse esto (condición no deseada) entonces que se puede hacer para estabilizar el sistema. Hasta este punto, hemos visto que la estabilidad de un sistema es regida por la ubicación de los polos. Entonces, un sistema será estable si TODOS los polos del sistema se encuentran en el semi plano izquierdo del plano complejo S.
Lo primero que podemos verificar de la función de transferencia anterior, son los signos de los coeficientes del denominador. Si el denominador presenta signos intercambiados, ya es un fuerte indicio de que el sistema sea inestable. Sin embargo debemos cumplir lo siguiente.

## Slide 7: Criterio de Estabilidad de Routh
Uno de los problemas más importantes que deben ser solucionados en un sistema de control lineal es la estabilidad del mismo.
Sistema
Control
será estable si:
no tiene raíces en el semi plano derecho.
no tiene raíces repetidas sobre el eje
será asintóticamente estable si todas las raíces de están en el semiplano izquierdo del plano complejo.
Notes: Por lo tanto se hace imprescindible conocer, que condiciones se deben cumplir para que el sistema se vuelva inestable. Y de cumplirse esto (condición no deseada) entonces que se puede hacer para estabilizar el sistema. Hasta este punto, hemos visto que la estabilidad de un sistema es regida por la ubicación de los polos. Entonces, un sistema será estable si TODOS los polos del sistema se encuentran en el semi plano izquierdo del plano complejo S.
Lo primero que podemos verificar de la función de transferencia anterior, son los signos de los coeficientes del denominador. Si el denominador presenta signos intercambiados, ya es un fuerte indicio de que el sistema sea inestable. Sin embargo debemos cumplir lo siguiente.

## Slide 8: Criterio de Estabilidad de Routh
Uno de los problemas más importantes que deben ser solucionados en un sistema de control lineal es la estabilidad del mismo.
Sistema
Control
"A Treatise On the Stability of a Given State of Motion: Particularly Steady Motion"
Eduard John Routh
Notes: Con esto, se vuelve interesante poder determinar si existe alguna raíz o polo en el semiplano derecho y es justo ese el trabajo que propuso Eduard John Routh conocido como "A Treatise on the Stability of a given State of Motion"en 1877.

## Slide 9: Criterio de Estabilidad de Routh
1. Colocar el denominador ordenado de mayor a menor según las potencias del polinomio.
2. Construir la tabla de Routh colocando en la primera columna todas las potencias de s.
Notes: El punto de partida para determinar la estabilidad usando el criterio de estabilidad de Routh es tomar un polinomio, que en el caso de los sistemas de control es la ecuación característica o denominador de la función de transferencia de lazo cerrado:

## Slide 10: Criterio de Estabilidad de Routh
1. Colocar el denominador ordenado de mayor a menor según las potencias del polinomio.
2. Construir la tabla de Routh colocando en la primera columna todas las potencias de s.
3. Con el polinomio del punto 1, podemos completar las primeras dos filas del punto anterior
Notes: El punto de partida para determinar la estabilidad usando el criterio de estabilidad de Routh es tomar un polinomio, que en el caso de los sistemas de control es la ecuación característica o denominador de la función de transferencia de lazo cerrado:

## Slide 11: Criterio de Estabilidad de Routh
4. los otros elementos de la tabla son los elementos desconocidos

## Slide 12: Criterio de Estabilidad de Routh
4. los otros elementos de la tabla son los elementos desconocidos
Los coeficientes desconocidas se determinan así

## Slide 13: Criterio de Estabilidad de Routh
4. los otros elementos de la tabla son los elementos desconocidos
Los coeficientes desconocidas se determinan así

## Slide 14: Criterio de Estabilidad de Routh
4. los otros elementos de la tabla son los elementos desconocidos
Los coeficientes desconocidas se determinan así

## Slide 15: Criterio de Estabilidad de Routh
4. los otros elementos de la tabla son los elementos desconocidos
Los coeficientes desconocidas se determinan así

## Slide 16: Criterio de Estabilidad de Routh
4. los otros elementos de la tabla son los elementos desconocidos
Los coeficientes desconocidas se determinan así
El número de cambios de signo en la primera columna corresponde al número de polos inestables

## Slide 17: Criterio de Estabilidad de Routh
4. los otros elementos de la tabla son los elementos desconocidos
Los coeficientes desconocidas se determinan así
El número de cambios de signo en la primera columna corresponde al número de polos inestables

## Slide 18: Ejemplo 1: Criterio de Estabilidad de Routh
Considerando la siguiente ecuación característica del sistema en lazo cerrado, determine si es estable utilizando el arreglo de Routh.

## Slide 19: Ejemplo 1: Criterio de Estabilidad de Routh
Considerando la siguiente ecuación característica del sistema en lazo cerrado, determine si es estable utilizando el arreglo de Routh.

## Slide 20: Ejemplo 1: Criterio de Estabilidad de Routh
Considerando la siguiente ecuación característica del sistema en lazo cerrado, determine si es estable utilizando el arreglo de Routh.

## Slide 21: Ejemplo 1: Criterio de Estabilidad de Routh
Considerando la siguiente ecuación característica del sistema en lazo cerrado, determine si es estable utilizando el arreglo de Routh.

## Slide 22: Ejemplo 1: Criterio de Estabilidad de Routh
Considerando la siguiente ecuación característica del sistema en lazo cerrado, determine si es estable utilizando el arreglo de Routh.

## Slide 23: Ejemplo 1: Criterio de Estabilidad de Routh
Considerando la siguiente ecuación característica del sistema en lazo cerrado, determine si es estable utilizando el arreglo de Routh.

## Slide 24: Ejemplo 1: Criterio de Estabilidad de Routh
Considerando la siguiente ecuación característica del sistema en lazo cerrado, determine si es estable utilizando el arreglo de Routh.

## Slide 25: Ejemplo 1: Criterio de Estabilidad de Routh
Considerando la siguiente ecuación característica del sistema en lazo cerrado, determine si es estable utilizando el arreglo de Routh.

## Slide 26: Ejemplo 1: Criterio de Estabilidad de Routh
Considerando la siguiente ecuación característica del sistema en lazo cerrado, determine si es estable utilizando el arreglo de Routh.

## Slide 27: Ejemplo 1: Criterio de Estabilidad de Routh
Considerando la siguiente ecuación característica del sistema en lazo cerrado, determine si es estable utilizando el arreglo de Routh.
Sistema INESTABLE
Con DOS polos en el
semiplano derecho

## Slide 28: Ejemplo 2: Criterio de Estabilidad de Routh
Considerando la siguiente ecuación característica del sistema en lazo cerrado, determine si es estable utilizando el arreglo de Routh.

## Slide 29: Ejemplo 2: Criterio de Estabilidad de Routh
Considerando la siguiente ecuación característica del sistema en lazo cerrado, determine si es estable utilizando el arreglo de Routh.

## Slide 30: Ejemplo 2: Criterio de Estabilidad de Routh
Considerando la siguiente ecuación característica del sistema en lazo cerrado, determine si es estable utilizando el arreglo de Routh.

## Slide 31: Ejemplo 2: Criterio de Estabilidad de Routh
Considerando la siguiente ecuación característica del sistema en lazo cerrado, determine si es estable utilizando el arreglo de Routh.

## Slide 32: Ejemplo 2: Criterio de Estabilidad de Routh
Considerando la siguiente ecuación característica del sistema en lazo cerrado, determine si es estable utilizando el arreglo de Routh.
Sistema ESTABLE
Ningún cambio de Signo, TODOS los polos están en el semiplano izquierdo

## Slide 33: Caso Especial 1
El criterio de estabilidad de Routh-Hurwits posee algunos casos especiales, los cuales deberemos tener en cuenta a la hora de analizar la estabilidad del sistema en lazo cerrado.
En este primer caso, va a aparecer un cero en la fila pivote del sistema:
Notes: como el cero no tiene signo, entonces lo que se procede a hacer es substituir ese cero, por un número extremadamente pequeño POSITIVO el cual se representa con la letra griega $\varepsilon$.
En este punto es importante destacar que dentro de la columna pivote, cuando el resultado es CERO, NO se coloca el CERO y SI el $\varepsilon$ para poder continuar con los calculos de las demás incognitas.
Una vez se completa la tabla de Routh, las incognitas $e,f,g,h$ estarán todas en función de la variable desconocida $\varepsilon$, sin embargo aquí, lo importante NO es encontrar el valor de esa incognita, si no el signo (positivo o negativo) y para eso, SOLO tomamos las incognitas de la columna pivote y procedemos a realizar un limite cuando $\varepsilon$ tiende para cero.

## Slide 34: Ejemplo 3: Caso especial 1
Determine la estabilidad de la función de transferencia de lazo cerrado:

## Slide 35: Ejemplo 4: Caso especial 1
Determine la estabilidad de la función de transferencia de lazo cerrado:

## Slide 36: Ejemplo 4: Caso especial 1
Determine la estabilidad de la función de transferencia de lazo cerrado:

## Slide 37: Ejemplo 4: Caso especial 1
Determine la estabilidad de la función de transferencia de lazo cerrado:

## Slide 38: Ejemplo 4: Caso especial 1
Determine la estabilidad de la función de transferencia de lazo cerrado:

## Slide 39: Ejemplo 4: Caso especial 1
Determine la estabilidad de la función de transferencia de lazo cerrado:
Sistema INESTABLE
Con DOS polos en el
semiplano derecho

## Slide 40: Caso Especial 2
El segundo caso especial del criterio de estabilidad de Routh-Hurwits ocurre cuando existen polos ubicados sobre el eje imaginario , eso provoca que TODA una fila del arreglo de Routh sea CERO.

## Slide 41: Caso Especial 2
Forme un nuevo polinomio usando los coeficientes de la fila inmediatamente arriba de los ceros. El polinomio comenzará con la potencia de s en esa fila y continuará saltando una potencia de s, es decir:

## Slide 42: Caso Especial 2
A continuación, diferenciamos el polinomio con respecto a s

## Slide 43: Caso Especial 2
Finalmente, la fila con todos los ceros en la tabla de Routh se reemplaza con los coeficientes de la derivada anterior y continúa el procedimiento normal en la tabla.

## Slide 44: Caso Especial 2

## Slide 45: Ejercicio Caso Especial 2
Determine la estabilidad de la función de transferencia de lazo cerrado:

## Slide 46: Ejemplo 5: Caso especial 2
Determine la estabilidad de la función de transferencia de lazo cerrado:

## Slide 47: Ejemplo 5: Caso especial 2
Determine la estabilidad de la función de transferencia de lazo cerrado:

## Slide 48: Ejemplo 5: Caso especial 2
Determine la estabilidad de la función de transferencia de lazo cerrado:

## Slide 49: Ejemplo 5: Caso especial 2
Determine la estabilidad de la función de transferencia de lazo cerrado:

## Slide 50: Ejemplo 5: Caso especial 2
Determine la estabilidad de la función de transferencia de lazo cerrado:

## Slide 51: Ejemplo 5: Caso especial 2
Determine la estabilidad de la función de transferencia de lazo cerrado:
1.
2.

## Slide 52: Ejemplo 5: Caso especial 2
Determine la estabilidad de la función de transferencia de lazo cerrado:
1.
2.
3.

## Slide 53: Ejemplo 5: Caso especial 2
Determine la estabilidad de la función de transferencia de lazo cerrado:

## Slide 54: Ejemplo 5: Caso especial 2
Determine la estabilidad de la función de transferencia de lazo cerrado:

## Slide 55: Ejemplo 5: Caso especial 2
Determine la estabilidad de la función de transferencia de lazo cerrado:

## Slide 56: Ejemplo 5: Caso especial 2
Determine la estabilidad de la función de transferencia de lazo cerrado:

## Slide 57: Ejemplo 5: Caso especial 2
Determine la estabilidad de la función de transferencia de lazo cerrado:
Sistema con fila LLENA DE CEROS, SIN Cambios de SIGNO
Por lo tanto sistema MARGINALMENTE ESTABLE

## Slide 58: Usando Routh Hurwitz en los sistemas de control
Posición
Cabezal
Joystick

## Slide 59: Usando Routh Hurwitz en los sistemas de control
Posición
Cabezal
Joystick
Referencia
Posición
¿Cuál será el margen de estabilidad de ese sistema?
Bode o Nyquist

## Slide 60: Usando Routh Hurwitz en los sistemas de control
Posición
Cabezal
Joystick
Referencia
Posición
¿Cuál será el margen de estabilidad de ese sistema?
Bode o Nyquist

## Slide 61: Usando Routh Hurwitz en los sistemas de control
Posición
Cabezal
Joystick
Referencia
Posición
¿Cuánto puedo variar k para mantener la estabilidad?

## Slide 62: Usando Routh Hurwitz en los sistemas de control

## Slide 63: Usando Routh Hurwitz en los sistemas de control

## Slide 64: Usando Routh Hurwitz en los sistemas de control

## Slide 65: Usando Routh Hurwitz en los sistemas de control

## Slide 66: Usando Routh Hurwitz en los sistemas de control

## Slide 67: Usando Routh Hurwitz en los sistemas de control

## Slide 68: Usando Routh Hurwitz en los sistemas de control

## Slide 69: Usando Routh Hurwitz en los sistemas de control
Intervalo de k

## Slide 70: Usando Routh Hurwitz en los sistemas de control
Intervalo de k

## Slide 71: Usando Routh Hurwitz en los sistemas de control
Intervalo de k

## Slide 72: Usando Routh Hurwitz en los sistemas de control
Intervalo de k

## Slide 73: Usando Routh Hurwitz en los sistemas de control
Intervalo de k

## Slide 74: Usando Routh Hurwitz en los sistemas de control
Intervalo de k

## Slide 75: Ejercicios
1.
2.
3.
Notes: Estable
Inestable
Estable

## Slide 76: Ejercicios
1.
2.
Notes: Inestable

## Slide 77: Ejercicios
1.
Notes: Inestable

## Slide 78: Ejercicios
1.
2.
3.
Notes: Inestable